| Ayrıntılı bilgi almak istediğiniz konularda Sağlık Kurumlarında Engelli Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Rehberi’ne bakabilirsiniz. |
| --- |
| SIRA | KRİTER | STANDARDI | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA |
| 1 | Sağlık tesisinin bahçesinde yaya güvenliği sağlanmalıdır. | 1-Yayaların güvenli ve rahat hareket edebilmesi için taşıt trafiği ile yaya trafiği birbirinden ayrılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2- Yaya kaldırımı genişliği net olarak en az 150 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 3- Kaldırım yüksekliği 7 -15 cm arasında mıdır? |  |  |  |
|  |  | 4- Kaldırımlarda rehberde bölüm 4.1.1 de yer alan özelliklerde rampalar var mıdır? |  |  |  |
| 2 | Otopark alanlarında, engelliler için en az 1 olmak üzere toplam park yeri sayısının %5’i kadar yer ayrılmalıdır. | 1-Otoparkta en az 1 tane olmak üzere, toplam park yerinin %5'i engelli araçlarına ayrılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Engellilere ayrılan park yerleri ulaşılabilir bina girişine ve/veya asansör ve merdivenlere en yakın yerde konumlandırılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 3-Otopark girişinden itibaren yerde ve kolon, duvar gibi yüzeylerde engelli otoparkına yönlendirmeler yapılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 4-Engelli otopark alanları uygun boyutlarda mıdır? (Tek tek park yerleri ayrılmışsa genişliği en az 400 cm, birden fazla park yeri varsa en az 250 cm genişliğinde ve 150 cm genişliğinde transfer alanı) |  |  |  |
|  |  | 5-Otopark iyi aydınlatılmış mıdır? |  |  |  |
| 3 | Sağlık tesislerinin bahçe ana girişinde görme engellilerin rahatça ulaşabileceği bir yerde “Hastane Yerleşkesi Kabartma Haritası” bulunmalıdır. | 1-Hastane yerleşkesi kabartma haritası üzerinde yalnızca önemli bilgiler (“Şu anda buradasınız” noktası, kılavuz izlere ilişkin güzergah bilgileri, bina konum, kullanım ve girişlerine ilişkin bilgiler vb.) yer almış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Harita yatay bir düzleme yerleştirilmemiş, okuma kolaylığı için 20º-30º arasında açı oluşturacak şekilde monte edilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 3-Haritanın yüzeyinde aydınlatma gözü kamaştırmayacak şekilde midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Haritanın açıklama bölümü (lejant) sola dayalı ve haritanın alt tarafına yerleştirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 5-Görme engellilerin görülebilir bilgiyi kullanmaları zor olduğundan, bilgilendirme işaretleri az görenler için kontrast renklerde, körler için dokunarak kavranabilir veya hissedilebilir olarak yapılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6-Bu bilgilendirme işaretlerinde kabartma harf ve sayı, zor işitenler için gerekli seviyede sesli bilgilendirme var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 7-İşitme engelliler için bilgi görülür özellikte midir? |  |  |  |
| 4 | Bina Girişleri uygun düzenlenmelidir. (Birden fazla girişi olan binalarda, sağlık hizmetlerine erişimde en yoğun kullanılan ve en uygun giriş/girişler engelliler için uygun şartları sağlamalıdır. | Bina girişi düzayak ise paspasların üst yüzeyleri zeminle aynı seviyede midir? |  |  |  |
|  |  | Bina girişleri iyi aydınlatılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | Giriş kapısının temiz geçiş genişliği en az 100 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 4- Ulaşılabilir güzergah ve girişler işaretlerle gösterilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 5- Girişte döner kapı kullanılıyorsa yanında temiz geçiş genişliği en az 100 cm olan ulaşılabilir ikinci bir kapı var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6- Giriş kapısı ve çevresinde geniş cam yüzeyler varsa bunlar yerden 130-140 cm birinci düzey ve 90-100 cm ikinci düzey yükseklikte, en az 7.5 cm genişlikte uyarıcı renkli bantlarla işaretlemeler yapılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 7- Giriş kapısı fotoselli değil ise fazla kuvvet gerektirmeden kolayca açılabilir nitelikte midir? |  |  |  |
|  |  | 8- Bina girişlerinde çiçeklik tabela, çöp kutusu vb. nesneler geçişe engel oluşturmayacak şekilde yerleştirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 9- Kapı açık durumdayken bina girişi önünde en az 150*150 cm’lik temiz manevra alanı var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 10- Girişte banko varsa en az 1 adedi veya bir bölümü, en az 90 cm uzunluğunda, alt kotu yerden en az 75 cm, üst kotu yerden en fazla 86 cm yükseklikte ve en az 60 cm derinliğinde diz boşluğuna sahip midir ya da bu ölçülere göre ayarlanabilir nitelikte midir? |  |  |  |
| 5 | Sağlık tesislerinin giriş çıkışlarının, rampa eğimlerinin ve sahanlık alanların engelli hastaların rahat ulaşımını sağlayacak şekilde düzenlemesi yapılmalıdır. | 1-Bina girişinde rampa var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Rampa eğimi en fazla %6 mıdır? |  |  |  |
|  |  | 3-Rampa’nın temiz genişliği en az 100 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Rampa ve sahanlıkların duvar bulunmayan tarafında en az 5 cm yüksekliğinde koruma bordürü var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 5-Rampa uzunluğu 9 m’den fazla ise veya rampa yön değiştiriyorsa en az 150 cm derinliğinde ara sahanlık var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6-Bina ana giriş zemin döşemesinde ve rampa yüzeyinde ıslak ve kuru durumda kaygan malzeme kullanılmış ise kaygan olmayan hale getirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Bina ana giriş zemin döşemesinde ve rampa yüzeyinde düz, sert, sabit malzeme kullanılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 8-Rampanın her iki yanında 90 cm ve 70 cm yükseklikte 2 ayrı kesintisiz küpeşte (tutamak) var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 9-Küpeşte, rampanın başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? |  |  |  |
|  |  | 10-Rampanın bir veya iki tarafında duvar varsa, duvar ile küpeşte arasındaki mesafe en az 4 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 11-Küpeşte kolay kavranabilecek özellikte midir? (çap veya genişlik 32 mm-40 mm) |  |  |  |
| 6 | Acil, Poliklinik, Servis girişlerinde bilgilendirme, yönlendirme, uyarma amaçlı bilgilendirme işaret ve sistemlerinin bulunması sağlanmalıdır. | 1- Otoparktan bina girişlerine yönlendirme var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2- Ulaşılabilir giriş holünde yönlendirme işaretleri bulunuyor mu? |  |  |  |
|  |  | 3-Ana giriş holünde görme özürlüler için 120 cm - 160 cm arasındaki yükseklikte Braille yazılı ve kabartmalı bilgilendirme panosu var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 4-Kapı yanındaki işaretler Braille alfabesi ile yazılmış ve zemin yüzeyinden en az 120 cm, en fazla 160 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 5-Yönlendirme işaretleri ve yazıları kolay görülebilmesi için yazıldığı zeminle zıt renklerde midir? |  |  |  |
|  |  | 6-İşaretler kolay algılanabilir ve anlaşılabilir nitelikte midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Duvara dik veya tavana monte edilmiş levhalar zeminden en az 220 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 8-Yazılar ve işaretler görüş mesafesine göre uygun büyüklükte midir? (Harf yüksekliği 15 mm den az olmamalı ve görüş mesafesindeki her metre için yazı büyüklüğü 20 mm - 30 mm arttırılmalıdır. |  |  |  |
|  |  | 9- Engelli tuvaletlerine yönlendirme sağlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 10- Engelli tuvaletleri hem tuvalet hem de kabin girişinde işaretlerle belirtilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 11- Asansörlere ve merdivenlere yönlendirme sağlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 12- Tekerlekli sandalyeli kullanıcılar için bina içerisindeki rampalara yönlendirme yapılmış mıdır? |  |  |  |
| 7 | Hissedilebilir Yüzey Uygulamaları olmalıdır. | 1-Hastane bahçe kapısından ulaşılabilir giriş/girişlere yönlendirme yapılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Görme engelliler için bina girişinden ilgili bankoya kadar klavuz iz ve uyarıcı yüzeylerle yönlendirme yapılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 3- Hissedilebilir yüzeylerin ölçü, malzeme ve diğer özellikleri ilgili standartlara uygun mudur? |  |  |  |
|  |  | 4-Hissedilebilir yüzey uygulamalarında, sedye ve tekerlekli sandalye geçişleri dikkate alınarak nispeten yumuşak ve esnek malzemelerden üretilmiş malzemeler tercih edilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 5- Hissedilebilir yüzey malzemeleri anti bakteriyel, kaymaz, kolay temizlenebilen, yanma esnasında başta halojen olmak üzere zehirli gazlar çıkartmayan özelliklerde midir? |  |  |  |
|  |  | 6-Hissedilebilir yüzeylerde tercih edilecek renkler, ilgili standartlar çerçevesinde, döşenecek zeminle kontrast oluşturmuş mudur? |  |  |  |
| 8 | Bina içi yatay dolaşım alanları engellilere uygun düzenlenmelidir. | 1-Tüm dolaşım alanları boyunca engellerden (çöp kutusu, su sebili, çay kahve makinası vb.) arındırılmış en az 110 cm geçiş genişliği var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Baş seviyesi üzerinde bulunan engeller yerden en az 220 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 3-Tekerlekli sandalyeler için sirkülasyon alanlarında 150 cm*150 cm ‘lik manevra alanları var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 4-Zemin kaplamasında ıslak ve kuru durumda kaygan malzeme kullanılmış ise kaygan olmayan hale getirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 5-Tüm dolaşım alanlarında kolay hareket sağlayan, düz, sert ve sabit malzeme kullanılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6-Dolaşımın sürekliliğini engelleyici kot farklılıkları giderilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Kot farklılığını gidermek için rampa kullanılmışsa, bina girişleri bölümündeki, rampalarla ilgili bütün kriterler sağlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 8-Tüm dolaşım alanları iyi aydınlatılmış mıdır? |  |  |  |
| 9 | Asansörlerde engellilere yönelik düzenleme yapılmalıdır. | 1-Girişten asansörlere engelsiz ve kısa mesafede ulaşım sağlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Ulaşılabilir asansörler herkese açık olan tüm katlara hizmet veriyor mu? |  |  |  |
|  |  | 3-Asansör kapısı bulunduğu duvar ile zıt renkte midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Kabin önü ve kabin içinde yeterli aydınlatma sağlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 5-Asansör kapıları sensörlü ve otomatik midir? |  |  |  |
|  |  | 6-Kapıların temiz geçiş genişlikleri en az 90 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Kabin içi ve dışı kontrol düğmelerinin yerden yüksekliği 90-120 cm arasında mıdır? |  |  |  |
|  |  | 8-Kabin içi kontrol düğmelerinde kabartmalı ve Braille alfabeli rakam ve yazılar var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 9-Kabin dışı çağrı düğmelerinde kabartmalı semboller kullanılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 10-Asansör kapıları açıldığında kabin zemini, kat zemini ile aynı seviyede midir? (Kabul edilebilir seviye farkı _+1.3 cm’dir) |  |  |  |
|  |  | 11-Her katta asansör kapıları önünde en az 150*150 cm’lik bir alan bırakılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 12-Kabin içinde ve dışında asansörlerin çağrıldığını ve kata geldiğini gösteren sesli ve görsel uyarı sistemleri var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 13-Kabin içi net boyutları en az 120*150 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 14-Kabin içinde, yerden 85 cm -90 cm yükseklikte tutunma barları var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 15-Kapıların açık kalma süresi en az 10 saniye midir? |  |  |  |
|  |  | 16-Kabinin zemini uygun malzeme ile kaplı mıdır? (Parlak, kaygan malzeme ya da halı olmalıdır |  |  |  |
|  |  | 17-Kabin içinde sesli ve görsel acil durum uyarı sistemi var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 18-Acil durum uyarı düğmeleri kontrol panelinin en altında konumlandırılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 19-Kabin dışı ve içi düğmelerin en küçük boyutu en az 19 mm midir? |  |  |  |
|  |  | 20-Asansörlerin hangi katta olduğunu gösteren göstergelerdeki kat numaralarının en küçük boyutu en az 63 mm midir? |  |  |  |
|  |  | 21-Rakam, yazı ve semboller bulundukları zeminle zıt renkte midir? |  |  |  |
| 10 | Merdivenler engellilere uygun düzenlenmelidir. | 1-Merdivenler görme engellileri korumak amacıyla yürüyüş istikametine dik olarak konumlandırılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2- Basamak genişliği en az 28 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 3-Basamak yüksekliği en fazla 15 cm - 18 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Tüm basamaklar aynı genişlikte ve aynı yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 5-Basamak uçları çıkıntısız mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6-Merdiven basamaklarının ön kenarında algılamayı kolaylaştırıcı farklı renkte kaymaz şeritler kullanılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 7-Merdiven yüzey kaplaması ıslak ve kuru durumda kaygan malzeme kullanılmış ise kaygan olmayan hale getirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 8-Görme engelliler için merdiven başlangıç ve bitişlerinde merdiven genişliği boyunca ve basamak genişliği kadar boşluktan sonra en az 10 cm derinliğinde, uygulandığı yüzey ile çıkıntı oluşturmayacak şekilde zıt renklendirme var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 9-Merdivenlerde her 8-10 basamakta bir sahanlık yapılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 10-Merdivenin her iki yanında ve ara sahanlıkta kesintisiz küpeşte(tutamak) var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 11-Küpeşte, merdivenin başlangıcından 30 cm önce başlamakta ve bitiminden 30 cm sonra bitmekte midir? |  |  |  |
|  |  | 12-Küpeşte kolayca kavranabilecek özellikte midir?(çap veya genişlik 32 mm - 40 mm) |  |  |  |
|  |  | 13-Küpeşteler yan duvarlarla zıt renkte midir? |  |  |  |
|  |  | 14-Trabzanlar ve küpeşteler dayanan bir kişinin vücut kütlesini çekebilecek şekilde emniyetle tutturulmuş mudur? |  |  |  |
| 11 | Engelli bireylere özel 1(bir) poliklinik odası bulunmalıdır. | 1-Poliklinik muayene odaları içinde en az 150*150 cm genişliğinde manevra alanları var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Poliklinik kapıların temiz geçiş genişliği en az 120 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 3- Poliklinik girişlerinde oturma elamanları tekerlekli sandalye geçiş mesafelerini ihlal etmeyecek şekilde yerleştirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Bekleme alanlarında tekerlekli sandalyeler için yeterli genişlikte en az 150 cm manevra ve en az 90 cm bekleme yeri oluşturulmuş mudur? |  |  |  |
|  |  | 5-Oturma elemanları sabit midir ve en az %10 ‘u kolçaklı mıdır? |  |  |  |
| 12 | Polikliniklerde bir kadın ve bir erkek engelli hasta olmak üzere en az 2 engelli tuvaleti bulunmalıdır. | 1-Tuvaletlerin döşeme kaplamasında ıslak ve kuru durumda kaygan malzeme kullanılmış ise kaygan olmayan hale getirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 2-Sifon kolları yerden en fazla 112 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 3-Sifon kolları tek elle ve kavrama gerektirmeden kullanılabilecek nitelikte midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Kağıt havluluk ve sabunlukların yerden yüksekliği 80-110 cm arasında mıdır? |  |  |  |
|  |  | 5-Musluklar el ile kavrama gerektirmeden açılıp kapanabilecek nitelikte midir? |  |  |  |
|  |  | 6-Aynaların alt kenarının yerden yüksekliği en fazla 90 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Engelli tuvaleti genel tuvaletin içinde konumlandırılmışsa, lavaboların en az bir tanesi en fazla 86 cm yüksekliğinde mi ve altında 75 cm yüksekliğinde ve en az 20 cm derinliğinde diz boşluğu var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 8-Yeterli sayıda ulaşılabilir engelli tuvaleti var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 9-Engelli tuvaletlerinin kapısının temiz geçiş genişliği en az 90 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 10-Engelli tuvalet kabinleri içinde tekerlekli sandalyeliler için en az 150 cm x 150 cm genişliğinde net manevra alanı var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 11-Klozetler yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 12-Klozetlerin her iki tarafında yerden 70 cm - 80 cm yükseklikte tutunma barları var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 13-Duvar tarafında olmayan tutunma barları hareketli midir? |  |  |  |
|  |  | 14-Engelli tuvaletlerinde acil durum çağrı aparatı var mıdır? |  |  |  |
| 13 | Her serviste bir kadın ve bir erkek engelli hasta olmak üzere en az 2( iki) engelli hasta odası ayrılmalıdır. | 1-Her serviste en az 2 adet olmak üzere engellilere yönelik hasta yatak odaları mevcut mudur? |  |  |  |
|  |  | 2-Tüm hasta yatak odalarında tekerlekli sandalyenin manevrası için gerekli alan mevcut mudur? Birden çok yataklı hasta yatak odalarında, bu manevra alanlarının yataklar arasında bırakılmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 3-Tüm bir hasta yatak odasında yatağın uzun kenarları ve ayakucu boyunca en az 120 cm mesafe bırakılmış mıdır? |  |  |  |
| 14 | Yatak sayısı 1-40 olan servislerde bir kadın ve bir erkek engelli hasta olmak üzere en az 2 engelli tuvaleti bulunmalıdır. | 1-Tuvaletlerin döşeme kaplamasında ıslak ve kuru durumda kaygan malzeme kullanılmış ise kaygan olmayan hale getirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 2-Sifon kolları yerden en fazla 112 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 3-Sifon kolları tek elle ve kavrama gerektirmeden kullanılabilecek nitelikte midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Kağıt havluluk ve sabunlukların yerden yüksekliği 80-110 cm arasında mıdır? |  |  |  |
|  |  | 5-Musluklar el ile kavrama gerektirmeden açılıp kapanabilecek nitelikte midir? |  |  |  |
|  |  | 6-Aynaların alt kenarının yerden yüksekliği en fazla 90 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Engelli tuvaleti genel tuvaletin içinde konumlandırılmışsa, lavaboların en az bir tanesi en fazla 86 cm yüksekliğinde mi ve altında 75 cm yüksekliğinde ve en az 20 cm derinliğinde diz boşluğu var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 8-Yeterli sayıda ulaşılabilir engelli tuvaleti var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 9-Tüm engelli tuvaletlerine engelsiz ulaşım sağlanıyor mu? |  |  |  |
|  |  | 10-Engelli tuvaletlerinin kapısı dışarı açılıyor mu? |  |  |  |
|  |  | 11-Engelli tuvaletlerinin kapısının temiz geçiş genişliği en az 90 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 12-Engelli tuvalet kabinleri içinde tekerlekli sandalyeliler için en az 150 cm x 150 cm genişliğinde net manevra alanı var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 13-Klozetler yerden en az 43 cm, en fazla 48 cm yükseklikte midir? |  |  |  |
|  |  | 14-Klozetlerin her iki tarafında yerden 70 cm - 80 cm yükseklikte tutunma barları var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 15-Duvar tarafında olmayan tutunma barları hareketli midir? |  |  |  |
|  |  | 16-Engelli tuvaletlerinde acil durum çağrı aparatı var mıdır? |  |  |  |
| 15 | Engelli Hasta Odalarındaki Lavabolar uygun yapıda olmalıdır. | 1- Ayaksız ve tezgah şeklinde olmayan lavabolar kullanılmış mıdır? (Lavabo altına dolap yerleştirilmemelidir.) |  |  |  |
|  |  | 2-Lavabolar tekerlekli sandalye ile her yönden yaklaşımı sağlayacağı için yuvarlak kenarlı mıdır? |  |  |  |
|  |  | 3-Lavabo kullanımı için lavabo önünde boş bir zemin yüzeyi ve lavabo altında diz boşluğu sağlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 4- Lavabonun derinliği (Ön yüzünün arka duvara olan mesafesi) en az 43 cm en fazla 49 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 5-Armatürler (musluk/batarya) kollu, itmeli tipte, fotoselli veya elektronik kontrol mekanizmalı mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6-Musluklar ve diğer kontrol araçları tek elle ve kolayca kullanılabilir, çalıştırılması için güç gerektirmeyen özelliklerde midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Eğer fotoselli tipte musluklar kullanılıyorsa en az 10 saniye açık kalabilmekte midir? |  |  |  |
|  |  | 8-Armatürler seçilirken el yıkama sırasında el ile lavabo arasındaki mesafe rahat kullanılabilir şekilde midir? |  |  |  |
|  |  | 9-Lavabo altındaki sıcak su ve drenaj boruları yalıtılmalı veya dokunmaya karşı korunmalı mıdır? (Lavabo altında keskin ve rahatsız edici yüzeyler olmamalıdır.) |  |  |  |
|  |  | 10- Lavabonun her iki yanında, ayakta durmakta zorlanan kişiler için tutunma çubukları kullanılmış mıdır? |  |  |  |
| 16 | Engelli Hasta Odalarındaki Banyolar uygun yapıda olmalıdır. | 1-Banyolar ulaşılabilir bir güzergahta, tekerlekli sandalye ile girilebilecek ve hareket edilebilecek biçimde tasarlanmış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 2-Net kullanım alanı; banyo içine girmeyi engelleyecek eşik vb. seviye farkları var mıdır? |  |  |  |
|  |  | 3-Duş bölmesinin banyo dolaşım alanından kesintisiz bir yüzeyle ayrılmış ve döşeme kaplamasında ıslak ve kuru durumda kaygan malzeme kullanılmış ise kaygan olmayan hale getirilmiş midir? |  |  |  |
|  |  | 4-Banyolarda menteşeli kapılar en az 90 derece açılabilir ve kapılarda net açıklık en az 110 cm midir? |  |  |  |
|  |  | 5-Tüm banyo kapıları dışarı açılmalı mıdır? |  |  |  |
|  |  | 6-Musluklar ve diğer kontrol araçları tek elle ve kolayca kullanılabilir, çalıştırılması için fazla güç gerektirmeyen özelliklerde midir? |  |  |  |
|  |  | 7-Su kontrolünde su çıkışları doğru bağlanmış ve sıcak su kontrolü “sol”, soğuk su kontrolü “sağ”da yer almış mıdır? |  |  |  |
|  |  | 8-Musluklar ve diğer kontrol araçları oturma yerinden ulaşılabilir mesafede midir? |  |  |  |
|  |  | 9-Duş başlığının en az 160 cm uzunluğunda hortumu olmalı ve hem sabit duş kafası ile hem de elle tutarak kullanılabilmelidir. |  |  |  |
|  |  | 10-Tutunma çubukları duş zemininden 80 - 95 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Duvara monte edilmiş ise duvar ile tutunma çubuğu arasındaki mesafe en az 4 cm olmalıdır |  |  |  |
|  |  | 11-Duş alanında bir oturma yeri (oturak) sağlanmalıdır. Bu oturak banyo zemininden 43 cm ile 48,5 cm arası yükseklikte monte edilmelidir. |  |  |  |
| 17 | Engelli Hasta Odalarındaki Pencereler uygun yapıda olmalıdır. | 1-Pencereler, görme bozukluğu olanlar için göz kamaştırıcı ışığa maruz kalmayacak şekilde düzenlenmelidir. |  |  |  |
|  |  | 2-Az gören engellilerin cama çarpması söz konusu olabileceğinden, zarar görme ihtimalini azaltmak amacıyla pencerenin altına yüksekliği en az 15 cm-20 cm olan bir parapet (pencere altı duvar) yapılması uygun olacaktır. Yere kadar cam yapılması durumunda görme özürlülerin cama çarpmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |
|  |  | 3-Tekerlekli sandalye kullananların, pencereden rahatlıkla dışarıyı görebilmeleri için parapet yüksekliği en fazla 80 cm olmalıdır |  |  |  |
| 18 | İşaret dili bilen personel bulundurulmalıdır. | 1-Temel eğitimi alan personel var mıdır? Var ise kaç kişidir? |  |  |  |
|  |  | 2-Personel görevlendirmesi resmi olarak yapılmış mıdır? Bu görevi yürüten personel sayısı kaçtır? |  |  |  |
| 19 | Engelli bireylere hastane içi ve dışı refakat edebilecek personel görevlendirilmelidir. | 1-Personel görevlendirmesi resmi olarak yapılmış mıdır? Bu görevi yürüten personel sayısı kaçtır? |  |  |  |
| 20 | Evde bakım hizmetleri kapsamında her ilde ihtiyaca cevap verecek sayıda engelli nakil aracı temin edilerek hizmete sunulmalıdır. | 1-Yeterli sayıda engelli nakil aracı mevcut mudur? |  |  |  |

…………………………………….HASTANESİ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER DENETLEME FORMU

| Denetleme Ekibi | Denetleme Ekibi | İlgili Kurum Görevlisi | İlgili Kurum Görevlisi |
| --- | --- | --- | --- |